东革阿里切片机BQ-810产品资料

参数：

品 名：东革阿里切片机

型 号：BQ-810

功 率：4000W

电 压：380V

重 量：275kg

厚度范围：0.2-4mm

入料口直径：20/10cm

体 积(mm)：900*700*700mm

刀片尺寸：250* 50*8mm

盖板厚度：10mm

研发背景：

作为马来西亚三大国宝之一的东革阿里以其天然的保健作用备受推崇，现如今这股强烈的东革阿里之风已经吹遍了东南亚，马来西亚，印尼，越南，菲律宾等等国家一夜间出现了上百家东革阿里饮片厂，不过他们却几乎遇到了同一个问题，那就是怎样切制东革阿里？东革阿里由于直径较大目前市面上的大部分设备根本无法投料，及时能勉强投料的设备由于其功率较小经常出现卡刀的情况，针对这一情况本辰的研发小组凭借丰富的产品开发经营加班加点终于设计出了一款大功率大切口的东革阿里专用切片机BQ-810，该机采用380V动力电，4000w大功率电机，最大入料口直径可达20cm，非常适合东革阿里和樟树等大型植物的切片需求。这款BQ-810最为一款定制的专用设备目前已经在东南亚得到了广泛的应用，为了满足市场需求我司加班加点又赶制出一批产品，有需要的客户请尽快和公司取得联系，定制的数量越大单台的工期会越短，而且成本也会降低的。

一、简介：

东革阿里切片机BQ-810是专门针对东革阿里，樟树等大型植物的根茎切片需求而研发生产的大功率切片机，该机采用4KW大功率纯铜线电机作为主动力，设置有大口径投料口（直径可达20cm）能适应大直径物料的切片需求。东革阿里切片机刀片全部采用整体高速钢，经久耐用。

1、原理：

东革阿里切片机BQ-810采用三相电机作为主动力，刀盘安装有两把刀片，利用刀片切削的原理将物料切制成片状的设备。它由机身、电机、转盘、刀片、片厚调节旋钮等组成。物料经投料口进入，被水平旋转做圆周运动的刀片不断切削而成为片状。

2、特点：

（1）切口直径大，20cm大口径切口为国内最大，能充分适应东革阿里不同直径的切片要求。

（2）切面平整、光滑，片形精美，物料损耗小，适合东革阿里，参茸等高档饮片的切制。

（3）切片厚度可任意调节，薄厚均匀整齐，易清洁，易维护，噪音低。

（4）功率大，速比慢，更适合切制坚硬，大直径物料如东革阿里、樟树等。

（5）刀片采用整体高速钢，耐磨损，使用寿命长。切片功效高，无振动，不需固定。

注:东革阿里切片机BQ-810是专门针对东革阿里切片要求而订制生产的设备，目前我司只提供订单生产，有需要的客户可联系我司销售部！